سیاست گذاری در زمینه آب و هوا و توسعه پایدار

فرصت‌هایی برای همکاری ایران و آلمان

مطالعه موردی:

انرژی حرارتی خورشیدی در ایران

صرفه جویی انرژی، شناسایی مزاياي اقتصادی و

حفاظت محیط زیست از طریق سرمایه گذاری در کارآیی انرژی

و انرژی های تجدید پذیر

- خلاصه غیر فنی –

ماه می 2005 (ارديبهشت 1384 )

# این مطالعه محصول پروژه مشترک

آلمان و ایران با حمایت مالی

بنیاد هانریش بول می باشد.

این پروژه به عنوان بخشی از اقدام "سیاست گذاری در زمینه آب و هوا و توسعه پایدار: فرصت‌هایی برای همکاری ایران و آلمان" اجرا شده و تاکنون سه کارگاه آن در شهرهای ووپرتال (10-11 اکتبر)2002، تهران (8-9 می 2003) و بن (2 جون 2004) برگزار گردیده است.

تیـم پروژه:

| Prof. Dr. Madjid Abbaspour m-abbaspour@jamejam.net Dr. Farideh Atabi far-atabi@jamejam.net Center for Environment and Energy Research and Studies (CEERS) P.O. Box 14515-775 Tehran Iran Tel: (+98 21) 480 41 60 / 480 41 65 Fax: (009821) 481 71 60 / 480 41 60 | Prof. Dr. Peter Hennicke peter.hennicke@wupperinst.org Dr. Wolfgang Irrek wolfgang,irrek@wupperinst.org Bernd Brouns bernd.brouns@wupperinst.org Nikolaus Supersberger nikolaus.supersberger@wupperinst.org Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy Döppersberg 19 42103 Wuppertal Germany Tel: (0049) 202 – 2492 164 Fax: (0049) 202 – 2492 198 |
| --- | --- |
| Prof. Dr. Mohssen Massarrat mohssen.massarrat@uni-osnabrueck.de University of Osnabrück Faculty of Social Sciences Seminarstr. 33 49074 Osnabrück Germany Tel: (0049) 541 – 969 4156 Fax: (0049) 541 – 4600 | Dieter Seifried Seifried@oe2.de Ö-quadrat – Ökologische und ökonomische Konzepte Turnseestrasse 44 79102 Freiburg Germany Tel.: 0761-7079901 Fax: 0761-7079903 |

فهرست مطالب:

پیش گفتار	4

الف: عرضه انرژی در ایران: مشکلات و فرصت ها	5

- اهداف کلیدی در سیاست گذاری پایدار انرژی 	5

- معضلات کنونی عرضه انرژی در ایران 	6

- نشانه‌های امیدوار کننده‌ای از تغییرات	6

ب: مطالعه موردی: انرژی حرارتی خورشیدی در ایران	8

1- شرایط طبیعی مساعد برای بکارگیری انرژی خورشیدی 	8

2- وضعیت موجود 	8

3- چگونگی بکارگیری انرژی حرارتی خورشیدی	9

4- صرفه جویی انرژی و کاهش گازهای گلخانه‌ با بكارگيري سیستم‌هاي حرارتی خورشیدی 	11

5- عدم سوددهی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به قیمت‌های فعلی سوخت 	11

6- سوددهی با در نظر گرفتن قیمت های صادراتی سوخت فسیلی با لحاظ پيش‌فرض‌هاي مشخص

در رابطه با تورم، افزايش قیمت انرژی و نرخ های بهره 	12

7- مزاياي اقتصادي براي ایران: سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی و فروش سوخت های فسیلی

صرفه جویی شده در بازار جهانی 	13

8- سایر مزايا: سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی بعنوان جایگزینی برای انرژی الکتریسيته 	14

9- امکان‌سنجي استفاده از گرمایش خورشیدی آب در شهر تهران 	14

ج) نتــایج	15

د)پیشنـهادات 	18

پیش گفتار

کشور ایران از منابع قابل توجه طبیعی و انسانی برای مدرنیزه کردن عرضه انرژی و انتقال به يك سیستم پایدار انرژی برخوردار می‌باشد. همچنین، ایران از فرصت‌هاي بي‌شمار در رابطه با استفاده از منابع غنی انرژی های تجدیدپذیر نظير شرایط مناسب برای بکارگیری سودآور انرژی باد، فرصت‌های بسیار خوب در زمینه توسعه نیروی برق‌آبي و زمينه‌اي ایده‌آل برای استفاده از انرژی خورشیدی برخوردار است. البته هر گونه تغییری در سیستم انرژی ، نیازمند بررسی شفاف و دقیق مشکلات و کمبودها می باشد. يارانه های کلان کنونی برای کنترل قیمت انرژی،  از ایجاد و توسعه بازاری مساعد برای تکنولوژی‌های مرتبط با کارآیی انرژی و منابع انرژی‌های تجدید پذیر جلوگیری می‌نماید.

با توجه به شرایط مذكور و بر اساس مطالعه موردی انرژی حرارتی خورشیدی، پیشنهاداتی در زمینه تنظیم قیمت سوخت‌های فسیلی و برق در سطح ملی با قیمت‌های بازار جهانی، کاهش يارانه‌هاي کنونی در یک فرآیند بلند مدت، و تعریف اقدامات آتی و حمایت مالی از توسعه بکارگیری انرژی حرارتی خورشیدی تا زمان قطع کامل  يارانه‌هاي سوخت فسیلی و برق  ارائه گرديده است. البته همزمان با پیشنهاد کاهش يارانه‌هاي انرژی، اقدامات جبرانی برای جلوگیری از فشار اقتصادی ناشی از قیمت های بالای انرژی بر روی اقشار کم درآمد نیز توصیه می‌گردد. اقداماتی برای ترویج بکارگیری انرژی خورشیدی (نظير ارائه اطلاعات و آموزش، همکاری و مساعدت اولیه با آژانس‌ها و پیمانکارانی که بکارگیری انرژی خورشیدی و اجرای پروژه‌های مدل CDM را به عنوان شغل و حرفه خود انتخاب نموده‌اند) نیز می‌تواند به فرآیند توسعه بكارگيري انرژی حرارتی خورشیدی در ایران سرعت و شتاب بيشتري دهد.

یکی از نتایج جالب این تحقیق، همسویی توسعه منابع انرژی های تجدیدپذیر با توسعه اقتصادی ایران از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ایجاد فرصت های شغلی و حرفه‌های جدید در کشور است. اقدام فوق، عرضه پایدار انرژی را تقویت نموده و بدون اثرات سوء اقتصادی باعث بهبود رفاه و معیشت جامعه می‌گردد.

الف) عرضه انرژی در ایران: مشکلات و فرصت ها

کشور ایران دارای منابع قابل توجه طبیعی و انسانی برای مدرنیزه کردن عرضه انرژی و انتقال به سیستم پایدار انرژی می باشد. البته هر گونه تغییری در سیستم انرژی ، نیازمند بررسی شفاف و دقیق مشکلات و کمبودها می‌باشد. در اين بخش، در راستاي تعيين اهداف كليدي سياست‌گذاري پايدار انرژي ، مشكلات اصلي عرضه انرژي در كشور ايران شناسايي شده و سپس فرصت‌هاي موجود براي سياست اصلاحي انرژي در ايران با تمركز بر روي استفاده از انرژي حرارتي خورشيدي ترسيم گرديده است.

1- اهداف کلیدی در سیاست گذاری پایدار انرژی

با توجه به وضعيت فعلي تحقيقات بين‌المللي در زمينه سياست‌گذاري انرژي پايدار، چهار هدف پايدار استراتژيك را به عنوان پايه‌هاي سياست‌گذاري آتي انرژي در ايران مي‌توان نام برد كه شامل مقبوليت اجتماعي، كارآيي منابع، اثربخشي اكولوژيكي و كارآيي اقتصادي مي‌باشند.

"مقبولیت اجتماعی" بدين مفهوم است كه نیروی برق برای خانه های مسکونی و صنعت، سوخت برای حمل و نقل و صنعت و همچنین انرژی برای آب گرم، گرمایش و سرمایش در بخش ساختمان با قیمت‌های منصفانه اجتماعی ارائه شوند.

"کارآیی منابع" به مفهوم جلوگيري از اتلاف انرژي بوده و بكارگيري بهترین کاربری ممکن در امر صرفه‌جویی انرژی برای حداکثر سازی خروجی انرژی از منابع تجدیدناپذیر انرژی فسیلی و منابع تجدیدپذیر انرژی انجام شود. افزایش کارآیی انرژی موجب کاهش هزینه‌های انرژی مشتریان می‌گردد. هزینه انرژی صرفه جویی شده می‌تواند برای شتاب‌دهی به ارائه انرژی‌های تجدید‌پذیر به بازار،  سرمایه‌گذاری گردد.

"اثر بخشی اکولوژیکی" به مفهوم حداقل رسانی انتشار آلاینده‌هایی نظير (CO2 ، NOx ، SOx) است که سلامت انسان‌ها را به خطر انداخته و انتشار گازهای گلخانه‌ای مانند CO2 و CH4 را کاهش می دهد. این گازها باعث بی ثباتی سیستم آب وهوا شده و شرایط اولیه زندگی انسانی را تحت تاثیر قرار می دهند (برای نسل کنونی و نسل های آتی).

"کارآیی اقتصادی" نیازمند نهادینه نمودن كليه هزینه‌های عرضه انرژی در دراز مدت است تا بتوان در مورد  فن‌آوری‌های مشخص و روش‌های تکنولوژیکی سودآور با حداقل هزینه‌های دراز مدت اقتصادی و اکولوژیکی و بیشترین مزیت رفاهی، از نقطه نظر مدیریت تجاری تصمیم‌گیری نمود.

2- معضلات کنونی عرضه انرژی در ایران

در مقایسه با اهداف کلیدی سیستم های انرژی پایدار، سیستم انرژی در ایران دارای کمبودهای ساختاری است که مانع فرآیند مدرنیزه شدن گشته و موجب هزینه‌های قابل توجه اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی برای نسل کنونی و آتی ایران می‌گردد. این کمبودها شامل موارد به شرح ذیل می‌باشند:

- توسعه سریع بخش حمل و نقل در شهر های پر جمعیت که سهم زیادی را در انرژی مصرفی برای حمل و نقل فردی در محیط شهری دارند و همچنین حمل و نقل با مسافت های طولانی که بالاترین میزان آلودگی و آمار مرگ و میر در جاده ها را در سطح جهانی به خود اختصاص داده است؛

- سهم بالا و نامتناسب بخش خانگی در کل مصرف انرژي الكتريكي و انرژی گرمایی؛

- سهم تقاضای رو به افزایش داخلی نفت و گاز که اثرات قابل توجهی بر روی ظرفیت صادرات و درآمدهای ارزی کشور دارند؛

- سیستم يارانه اي و کاهش مصنوعی قیمت انرژی برق، بنزین و نفت که موجب تشویق مصرف‌کنندگان به مصرف بیشتر از طریق حمایت‌های مالی بودجه عمومی مي‌شود ، در حالي كه مصرف‌کنندگان هم اکنون نیز ميزان مصرف انرژی بالایی دارند. همچنین از مدرنیزه نمودن سیستم عرضه انرژی از طریق اجرای مشترک فن‌آوری‌های مرتبط با گرمایش و تولید نیرو و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، جلوگیری نموده و نهایتا منجر به تخصیص نابجای منابع می گردد؛

- شدت بالای انرژی که ناشی از کمبودهای مذكور می‌باشد و مقدار آن بسیار بالاتر از ميزان متوسط آن در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است.

3- نشانه های امیدوار کننده ای از تغییرات

مشکلات جدی فوق الذکر نیازمند مناظره ای عمومی برای حساس نمودن افکار عمومی مردم ایران و نمایندگان سیاسی آنان است تا برای یافتن راه حل های آن تلاش نمایند. خوشبختانه، گفتمان عمومی در این زمینه‌ها برای نخستين بار در سال 2004 در مجلس و در رسانه ها آغاز گردید. تعداد کثیری از متخصصین و سیاست‌مداران، سیاست يارانه‌اي دولت در بخش انرژی را نقد نموده و خواستار برقراري يارانه‌هاي هدفمند برای خانوارهای کم درآمد و بخش‌هایی از صنعت به جای يارانه‌هاي  عمومی بر روی قیمت انرژی شدند. در حال حاضر سازمان بهره‌وري انرژی ایران (SABA) برنامه‌ای را با هدف افزایش بهره‌وري انرژی ایجاد نموده است. سایر نهادها در بخش انرژی مانند وزارت نیرو نیز گزینه‌های دیگر مصرف انرژی را مورد بررسی قرار داده‌اند. شهرداری تهران برنامه‌هایي برای جلوگیری قانونی از افزایش غیر کارآمد ناوگان حمل و نقل تهران تهیه نموده است. اینگونه اقدامات، نشانه های مثبتی هستند که آگاهی رو به افزایش در زمینه نیاز به تغییرات در سیستم انرژی ایران را نشان می دهند.

کشور ایران دارای منابع قابل توجه طبیعی و انسانی است که ایجاد تغییرات در راستای الگوهای تولید و مصرف پایدار انرژی را ممکن می سازند که نه تنها شرایط و سطح زندگی مردم ایران را با کاهش آلاینده‌ها بهبود می‌بخشد، بلکه فواید اقتصادی را نیز به همراه دارد. این مطالعه بر روی انرژی حرارتی خورشیدی در ایران که توسط مرکز تحقيقات و مطالعات محیط زیست و انرژی (CEERS) و انستیتو ووپرتال آلمان برای آب و هوا، محیط زیست و انرژی با همکاری ” Büro Ö-quadrat“  آلمان انجام شده است، نشانگر امکان تغییرات و سرمشقی برای انجام آن می باشد. این تحقیق حاصل پروژه مشترک آلمان و ایران است که توسط بنیاد هانریش بول حمایت مالی شده است.

ب) مطالعه موردی: انرژی حرارتی خورشیدی در ایران

- شرایط طبیعی مساعد برای بکارگیری انرژی خورشیدی

ایران سرشار از منابع بسيار غنی انرژی‌های تجدیدپذیر است: شرایط مناسب برای استفاده سودمند از انرژی باد ، فرصت‌های بسیار مناسب برای توسعه بکارگیری نیروی برق‌آبي و زمینه‌های ایده‌آل برای استفاده از انرژی خورشیدی وجود دارد. متوسط تابش جهانی برای ایران حدود MJ/m2/day 23/19 است (kWh/m2/day 3/5 ) که در مناطق مرکزی ایران این مقدار به بیش از 7/7 ساعت در روز می رسد (بیش از 2.800 ساعت در سال).

ميزان تابش خورشيدي در ایران (حدود kWh/m2/yr 2.000 ) یکی از بزرگترین مقادير در جهان است. به عنوان مثال در آلمان، ميزان تابش خورشيدي  ( kWh/m2/yr 1000 – 800 ) کمتر از نصف متوسط آن در کشور ایران است. با توجه به مساحت ایران (حدود 1.648.000 کیلومتر مربع)، کل مقدار تابش در ایران حدود 3/3 میلیون تراوات ساعت در سال می‌باشد که سیزده برابر کل انرژی مصرفی در ایران است.

علی رغم شرایط مناسب طبیعی تابش، بکارگیری انرژی خورشیدی در ایران بسیار ناچیز است. در دو سال گذشته حدود 4.000 دستگاه گرمايش خورشیدی در سال تولید و نصب شده است.

2- وضعیت موجود

در مناطق شهری ایران، تاسیسات گرمایش هوا و آب گرم بسیار متنوع هستند. بیشترین سیستم‌های مورد استفاده، دیگ‌های بخار گازسوز مرکزی هستند که در زیرزمین ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری نصب می شوند. این دیگ‌های بخار آب گرم مصرفی و آب گرم مورد نياز رادیاتورها را توليد نمايند.

وضعیت در مناطق جنوبی ایران کاملا متفاوت است و سیستم لوله کشی گاز وجود ندارد. در نتیجه، آب گرمکن های برقی (نوع استوانه ای با ظرفیت‌های 60 ، 80 ، 100 و 120 لیتری) کاربرد وسیعی برای تولید آب گرم مصرفی دارند. بطور کلی اين آب گرم برای مصارف شرب و شستشو می‌رود. در جنوب ایران، تاسیسات گرمایشی به ندرت یافت می شود، زیرا با توجه به وضعیت اقلیمی منطقه نیازی به آنها در طول سال نمی باشد.

لازم به ذکر است که سیستم های منطقه ای گرمایش و سرمایش در ایران وجود ندارند. درنتیجه، آب گرم مورد نیاز در هر ساختمان مسکونی بصورت انفرادی توسط دیگ‌های بخار گازسوز مرکزی (که قبلا توصیف گردید) یا با استفاده از آب گرمکن‌های گازی دیواری در آشپزخانه‌ها تولید می‌شود. در بسیاری از موارد، هر دو روش به صورت همزمان بکار گرفته می شوند تا آب گرم مورد نیاز برای گرمایش و شرب را تولید نمایند.

تقریبا كليه ساختمان‌های مسکونی و اداری در منطقه 22 شهرداري تهران (و سایر مناطق آن) مجهز به سیستم‌های گوناگون گرمایشی هستند. بنابراین، انرژی خورشیدی می تواند برای گرمایش اولیه آب ورودی بکار گرفته شود تا مصرف سوخت و برق به حداقل برسد.

3- چگونگی بکارگیری انرژی حرارتي خورشیدی

برای ایجاد یک سیستم انرژی حرارتی خورشیدی، اجزاء و تجهيزات اندكي شامل کلکتور، سيال حامل گرما، سيال مبدل حرارتی، منبع ذخیره و سيستم کنترل مورد نياز مي‌باشد. برای سیستم‌های ساده‌تر نیازی به مبدل، منبع ذخیره و سيستم کنترل نمی‌باشد.

سیستم خورشيدي گرمایش آب در شکل مدرن خویش شامل یک کلکتور با صفحه‌ای مسطح و یک منبع عایق بندی شده (شکل 1) است. معمولاً کلکتور از صفحه تیره رنگی ساخته می‌شود که لوله‌ای فلزی به آن متصل است و دارای پوششی شیشه‌ای با یک لایه عایق‌بندی در زیر صفحه فلزی می‌باشد. یک سیستم لوله‌کشی، لوله کلکتور را به منبع متصل نموده تا آب گرم برای دوره‌های بدون تابش خورشید، ذخیره گردد. پس از نصب سيستم بر روی پشت بام یا مکان مناسب دیگر، کلکتور جذب تابش خورشید را آغاز می کند. گرمای دریافتی،  به آب در حال گردش در لوله منتقل شده و آب گرم شده نیز به منبع انتقال می‌یابد. در رایج‌ترین طراحی‌ها، منبع در سطحی بالاتر از کلکتور قرار می‌گیرد. ارتفاع منبع باعث جابجایی (کنوکسیون) طبیعی ‌شده و آب از کلکتور به منبع بدون نیاز به پمپ، در گردش می‌يابد.

اگر یک پمپ الکتریکی در مسير برگشت، بین کف منبع ذخيره و لوله پايين دست هدايت كننده آب کلکتور نصب گردد، منبع می‌توان در سطح مناسب‌تری (مانند زیرزمین) قرار داده شود. در اين‌صورت، سیستم را فعال می‌نامند. واحد کنترل، هدایت پمپ را بر عهده دارد تا تنها در صورت کمتر بودن دمای آب در کف منبع نسبت به دمای آب در لوله بالادست منبع، شروع به کار نماید. یک شیر یک طرفه برای جلوگیری از گردش آب در جهت معکوس و از دست رفتن گرما در شب مورد نياز است. چنانچه آب در روزهای ابری به اندازه کافی گرم نشود، المان گرمایش برقی (12 عدد المان گرم کننده شناور) آب را تا دمای مورد نظر گرم می نمایند.

شکل 1: سیستم مدار باز گرمایش خورشيدي آب

| 1- کلکتور خورشیدی 2- شیر فلکه دستی هوا 3- آب گرم به سمت شیر آلات داخل ساختمان 4- تغذیه آب سرد | 5- شیر فلکه تعدیل 6- لوله برگشت کلکتور 7- لوله رفت کلکتور 8- شیر یک طرفه | 9- پمپ 10- شیر فلکه Roma 11- منبع ذخيره آب گرم (DHW) 12- المان گرم کننده |
| --- | --- | --- |

در اين تحقيق، انواع مختلف سيستم‌ها و تكنولو‍ژي‌هاي مورد استفاده در كلكتور‌هاي حرارتي خورشيدي مورد بررسي قرار گرفته‌اند. البته در اين خلاصه غيرفني، تنها سيستم مدار باز (شکل 1: سیستم مدار باز گرمایش خورشيدي آب) توصيف شده است.

سطح 3 الي 4 مترمربعي(30 الي 40 فوت مربع) كلكتور خورشيدي به همراه منبع عايق شده با حجمي معادل 200 الي 400 ليتر (حدود 50 الي 100 گالن) مي‌تواند 200 الي 300 ليتر (حدود 50 تا 80 گالن) آب گرم را با دماي 60 درجه سانتيگراد (حدود 140 درجه فارنهايت) در روزهاي متوسط آفتابي و شرايط مساعد اقليمي توليد نمايد.

فن‌آوري كلكتورهاي خورشيدي تكنولوژي جديدي نيست. در استراليا، سيستم‌هاي انرژي حرارتي خورشيدي در دهه 50 ميلادي ظهور و در دهه60 ميلادي بهبود يافتند. چندين توليد كننده، فعاليت‌هاي خود را توسعه داده و به توليد آبگرمكن‌هاي خورشيدي پرداخته‌اند. در حال حاضر، استراليا صنعتي را بنياد نموده كه سالانه حدود 5/1 ميليون واحد سيستم آبگرمكن خورشيدي را در سال توليد مي‌نمايد. در بعضي از مناطق، به ويژه در شمال استراليا، گرمايش آب خانگي تقريباً از طريق بكارگيري انر‍ژي خورشيدي انجام مي‌پذيرد.

كشورهايي نظير استراليا و چين نمونه‌هاي مناسبي براي افزايش اهميت انرژي‌هاي تجديدپذير در سيستم‌هاي عرضه انرژي مي‌باشند كه سود اقتصادي را همزمان با مزاياي زيست محيطي بدست آورده‌اند. چين بزرگترين توليد كننده و استفاده كننده از آبگرمكن‌هاي خورشيدي است و شاهد نرخ رشد سالانه 27 درصدي طي پنج سال گذشته در مناطقي بوده است كه از  اين آبگرمكن‌ها استفاده نموده‌اند. اين فعاليت اقتصادي، ابتدا در روستاها و شهر‌هاي كوچك آغاز شد و در حال حاضر  سيستم‌هاي حرارتي خورشيدي در شهر‌هاي بزرگتر نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

4- صرفه جویی انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با بكارگيري سیستم حرارتی خورشیدی

در مطالعه "انرژي حرارتي خورشيدي" كه توسط CEERS ، انستيتو ووپرتال و "Ö-quadrat" انجام شده است، نمونه هاي مختلفي از پروژه هاي آبگرمكن هاي خورشيدي براي يك ساختمان نمونه دو طبقه معمولي با ده نفر سکنه محاسبه شده كه در نهايت، فرضيات و نتايج ذيل بدست آمده است:

مقدار متوسط مصرف آب گرم 500 ليتر در روز فرض شده است. براي گرم نمودن اين مقدار آب، انرژي ورودي معادل MWh 13/9 در سال مورد نياز است (با در نظر گرفتن فاكتور كارآيي در سيستم گرمايش).

با نصب يك سيستم انرژي حرارتي خورشيدي شامل سه كلكتور با سطح هر كلكتور 9 متر مربع و ظرفيت منبع 400 ليتر، مي‌توان 69 درصد انرژي مورد نياز (MWh/yr31/6 در سال) براي گرم نمودن آب مصرفي را برآورده نمود.

علاوه بر صرفه‌جويي در هزينه‌هاي انرژي، كاهش مصرف سوخت فسيلي موجب كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي معادل 5/2 تن CO2‌ در سال مي شود.

5-عدم سوددهی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به قیمت‌های فعلي سوخت

بر اساس اين مطالعه، هزينه سرمايه گذاري بر روي سيستم آبگرمكن خورشيدي براي يك ساختمان دو طبقه معمولي 1.588 دلار امريكا خواهد بود. با فرض طول عمر 25 ساله براي سيستم و نرخ بهره اسمي 22 درصد در سال، هزينه ثابت سيستم حرارتي خورشيدي سالانه 352 دلار امريكا خواهد بود (شكل 2). هزينه ساليانه نگهداري و تعميرات بين 5/0 الي 0/1 درصد هزينه سرمايه‌گذاري بوده و حدود 13 دلار امريكا براي سال اول در نظر گرفته مي‌شود.

با فرض قيمت گازوئيل معادل 016/0 دلار امريكا در هر ليتر يا 0016/0 دلار امريكا براي هر كيلو وات ساعت ، صرفه جويي در هزينه ها با جايگزيني سيستم حرارتي خورشيدي به جاي سوخت‌هاي فسيلي
 4/14 دلار امريكا در سال اول خواهد بود. با توجه به شرايط فوق، كاملاً واضح است كه اين سرمايه گذاري برگشت مالي قابل توجهي را بهمراه ندارد. با فرض نمودن قيمت ها در سطحي ثابت، صرفه جويي سالانه كمتر از 2 دلار امريكا خواهد بود. با توجه به رشد تورم كه سريعتر از رشد قيمت انرژي است، اين صرفه‌جويي مالي حتي در سال‌هاي بعدي كاهش نيز خواهد يافت و هزينه متوسط راه اندازي و نگهداري از مبلغ صرفه جويي شده بيشتر خواهد شد.

نتيجه‌گيري اوليه ساده مي باشد: سيستم هاي حرارتي خورشيدي با قیمت‌های موجود انرژی، فاصله زيادي با مقرون به صرفه بودن براي سرمايه گذاري خصوصي دارند. حتي اگر به 50 درصد هزينه سرمايه‌گذاري يارانه تعلق گيرد، همچنان هيچگونه سوددهي براي سرمايه گذاران خصوصي نخواهد داشت. علت اصلي را مي بايست در  قيمت بسيار پائين سوخت هاي فسيلي در ايران در مقايسه با سطح جهانی قيمت ها  و يارانه هاي بسيار بالای آنها جستجو كرد.

شكل 2: هزينه- منفعت آبگرمكن‌هاي خورشيدي براي يك ساختمان دو طبقه در منطقه 22 تهران، با نرخ بهره اسمي 22% ، با قيمت هاي كنوني گازوئيل براي ساختمان‌هاي مسكوني، رشد 3/8% قيمت نفت و نرخ تورم عمومي 14%

6- سوددهی با در نظر گرفتن قیمت های صادراتی سوخت فسیلی با فرضیات مشخصی در رابطه با تورم، افزايش قیمت انرژی و نرخ بهره

سطح كنوني قيمت‌هاي انرژي در ايران مصرف شديد انرژي را به همراه داشته است، زيرا اين قيمت‌ها انگيزه‌اي براي صرفه‌جويي در انرژي بوجود نياورده و از سرمايه‌گذاري بر روي اقدامات صرفه‌جويانه انرژي با توجه به عدم سوددهي آنها جلوگيري نموده‌است. البته، با فرض كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي با بكارگيري اقدامات صرفه‌جويانه انرژي، صادرات مقدار بيشتر سوخت‌هاي فسيلي با قيمت‌هاي بازار جهاني نفت امكان‌پذير شده كه در نهايت باعث رشد رفاه و بنيه اقتصادي ايران خواهد شد (شكل 3).

با فرض قيمت‌هاي نفت در سطح 38 دلار امريكا در هر بشكه (قيمت نفت در اوايل آوريل 2005 از مرز
 50 دلار گذشت)، ارزش هر kWh گازوئيل جانشين شده 024/0 دلار امريكا خواهد بود. نتيجه اين محاسبه براي سيستم حرارتي خورشيدي، صرفه جويي سالانه انرژي به مبلغ 216 دلار امريكا در شروع راه‌اندازي آن است. با فرض افزايش قيمت سوخت هاي فسيلي، ارزش انرژي صرفه‌جويي شده با نصب سيستم حرارتي خورشيدي هر سال بيشتر خواهد شد.

نسبت هزينه – منفعت براي سرمايه‌گذار بخش خصوصي 4/0 است. يعني سود حاصل از صرفه‌جويي در انرژي سه برابر بيشتر از هزينه‌ها مي‌باشد (با فرض نرخ بهره اسمي 22% و رشد سالانه
 3/8% در قيمت گازوئيل و رشد سالانه 14% در هزينه نگهداري و تعميرات).

شكل 3: مقايسه هزينه – منفعت آبگرمكن خورشيدي براي يك ساختمان دو طبقه در منطقه 22 تهران، با قيمت كنوني گازوئيل براي ساختمان هاي مسكوني با توجه به قيمت صادرات حدود 38 دلار در هر بشكه نفت (نرخ بهره اسمي 22% ، رشد 3/8% درصدي قيمت نفت و رشد 14% درصدي نرخ تورم عمومي)

7- مزاياي خالص برای اقتصاد ایران: سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی و فروش

سوخت های فسیلی صرفه جویی شده در بازار جهانی

با فرض اينكه دولت ايران هزينه سرمايه‌گذاري (1،588 دلار امريكا)، راه اندازي و نگهداري سيستم حرارتي خورشيدي را تقبل نمايد، مقدار نفت صرفه جويي شده مي تواند در بازار جهاني به فروش رسد. اين امر با قوانين اوپك مطابقت دارد، زيرا سهميه ايران در ازاي توليد و نه صادرات مي باشد. با فرض اينكه سرمايه‌گذاري اوليه از طريق وام خارجي با نرخ بهره اسمي 3 % تامين گردد، سود خالص براي كشور حدود 4.200 دلار امريكا در طول دوران عمر سيستم آبگرمكن خورشيدي (25 سال) خواهد بود (با فرض افزایش سالانه 2 درصدی در قیمت بازارهای جهانی انرژی و افزایش 2 درصدی هزینه های نگهداری و تعمیرات).

8- سایر مزايا: سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی بعنوان جایگزینی برای انرژی الكتريكي

در بخش جنوبی ایران، آبگرمكن خورشيدي جايگزين مصرف برق خواهد شد كه حتي با توجه به قيمت‌هاي‌هاي پائين كنوني انرژي، سيستم‌هاي گرمايش خورشيدي مي‌توانند در بعضي از اوقات سوددهي داشته باشند.

البته سوددهي بيشتري نيز قابل حصول خواهد بود، اگر قيمت نيروي برق جايگزين شده به هزينه واقعي توليد و توزيع هر kWh نزديك باشد. البته با توجه به سيستم مالياتي كنوني ايران، چنين وضعيتي وجود ندارد. در واقع، تعرفه‌هاي مالياتي نيروي برق داراي يارانه‌هاي قوي مي‌باشند كه در صورت فقدان آنها ، تعرفه‌هاي مالياتي پنج برابر تعرفه هاي كنوني خواهند شد. همانگونه كه قبلاً نيز اشاره شد، سيستم حرارتي خورشيدي سوددهي بالايي خواهد داشت و هزينه‌اي معادل 025/0 دلار امريكا صرفه‌جويي به همراه داشت. اما تعرفه‌هاي مالياتي كنوني نيروي برق براي بخش مسكوني در ايران حدود 012/0 دلار در هر kWh است. چنين قيمت‌هاي پائيني براي نيروي برق از مهمترين موانع سرمايه گذاري خصوصي براي بهبود بهره‌وري انرژي و انرژي‌هاي تجديد پذير مي‌باشد.

9-امکان استفاده از گرمایش خورشیدی آب در شهر تهران

بر اساس محاسبات انجام شده توسط برنامه نرم‌افزاري (RETScreen)‌، حدودMWh/yr 6/0 براي هر نفر با  استفاده از سيستم‌هاي آبگرمكن خورشيدي توليد خواهد شد. با فرض اينكه 25% جمعيت كل تهران (جمعيت كل: 8.734.000 نفر) از سيستم‌هاي آبگرمكن خورشيدي استفاده نمايند، كل انرژي توليدي توسط اين سيستم‌ها MWh/yr1.310.000 خواهد بود. همچنين امكان بكارگيري سيستم‌هاي گرمايش خورشيدي  هوا كه پتانسيلي مشابه سيستم‌هاي آبگرمكن خورشيدي دارند نيز وجود دارد.

تنها با در نظر گرفتن سود حاصل از بكارگيري سيستم هاي آبگرمكن خورشيدي و صرفه جويي در مصرف نفت به ميزان MWh/yr 1.310.000 كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي معادل 503،078 تن CO2 را در پي خواهد داشت

ج) نتــایج

در شرايط كنوني اقتصادي و سياسي، سيستم هاي گرمايش خورشيدي براي توليد آب گرم از منظر يك سرمايه گذار خصوصي مقرون به صرفه نمي باشد.

- با توجه به سوخت‌های فسیلی با قیمت های سال 2004 (016/0 دلار امریکا در هر لیتر) هیچکدام از سیستم‌های خورشیدی مورد مطالعه نمی‌توانند اقتصادی باشند. این نتیجه حتی با در نظر گرفتن هزینه اندك نگهداری آنها و یا ارائه  یارانه‌های 50 درصدی نیز مصداق دارد. علت این امر، یارانه‌های بسیار بالای ارائه شده برای تثبیت قیمت انرژی برای کل طیف مشتریان می‌باشد. قیمت تمام شده نفت برای خانوارهای ایرانی حدود یک بیستم قیمت نفت خام در بازار جهانی است (بر اساس قیمت‌ها در آوریل 2005). استدلال مشابهی نیز برای تعرفه های مالياتي نیروی برق صادق است که از یارانه‌هایی تا سطح 80 درصد بهره مند هستند.

- اگر قیمت نفت منطبق با قیمت‌های کنونی در بازار جهانی شوند، با در نظر گرفتن مفروضات مشخصی برای نرخ تورم، افزايش قیمت انرژی و نرخ‌های بهره، تمامی موارد بررسی شده مقرون به صرفه خواهند بود و حتي برخی از آنها بسیار سودمند خواهند بود. این وضعیت حتی در صورت عدم ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری نیز مصداق خواهد داشت.

اقتصاد ایران از سرمایه‌گذاری بر روی سیستم‌های انرژی حرارتی خورشیدی سودهای خالصی را بدست خواهد آورد.

- از نقطه نظر بودجه‌بندی، سرمایه‌گذاری در تاسیسات خورشیدی، مزاياي فراواني برای کشور ایران خواهد داشت. هزینه‌های تولید گرما توسط تاسیسات خورشیدی بسیار پائین‌تر از قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی است. در نتیجه، ارائه یارانه توسط دولت ایران برای سرمایه‌گذاری بر روی تاسیسات حرارتی خورشیدی منفعت اقتصادی خواهد داشت.

- سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی، سرمایه‌گذاری بدون ریسک است و درآمد بالایی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد آورد. اگر فرض شود که دولت ایران با دریافت وام از بازارهای مالي بین المللی با نرخ بهره 3% به حمایت از تاسیسات خورشیدی بپردازد، مصرف سوخت برای گرمایش در خانوارهای ایرانی کاهش خواهد یافت. همچنین، اگر قیمت نفت 38 دلار امریکا برای هر بشکه درنظر گرفته شود (متوسط قیمت نفت در مارس 2005 حدود 50 دلار امریکا برای هر بشکه بوده است) و هر ساله قیمت نفت 2% افزایش داشته باشد، تاسیسات حرارتی خورشیدی در هر ساختمان دو طبقه باعث ایجاد درآمدی معادل 168 دلار امریکا در سال خواهد شد. با فرض عمر مفید 25 ساله ، هر یک از تاسیسات حرارتی خورشیدی می‌تواند سود خالص اقتصادی ( درآمدهای اضافی نفت منهای سرمایه و هزینه‌های نگهداری) برابر با 4،200 دلار امریکا در این دوره حاصل نماید. اگر فرض گردد که یک چهارم خانوارهای تهرانی اقدام به نصب سیستم‌های گرمایش خورشیدی نمایند، کل درآمد خالص برای اقتصاد ایران به 1.800 میلیون دلار امریکا خواهد رسید.

- مشکلات در بخش انرژی ایران به تنهایی از طریق سیستم‌های گرمایش خورشیدی حل نخواهند شد. اما استفاده از این سیستم‌ها می‌تواند گامي مهم به سوی بازسازی پایدار عرضه انرژی باشد. تغییر شرایط مورد نیاز در بازار انرژی برای بکارگیری انرژی حرارتی خورشیدی، برای سایر منابع انرژی تجدید پذیر مانند باد و انرژی ژئوترمال، به ويژه تکنولوژی‌های مرتبط با بهره‌وري انرژی مانند سیستم‌های روشنایی و دستگاه های سرمایش کارآمد نیز مزايايي را به همراه دارد.

- سیاست کنونی قیمت‌گذاری در بخش انرژی ایران اثرات هنگفت و سنگینی بر روی اقتصاد ایران دارد (شکل 4). یارانه های بسيار بالا برای سوخت های مصرفی در گرمایش و حمل و نقل، در کنار یارانه‌های ارائه شده به نیروی برق موجب به استفاده غیر کارآمد از انرژی شده و از بکارگیری انرژی خورشیدی و سایر انرژی‌های تجدید پذیر جلو گیری نموده‌است. نتيجه اين امر اتلاف منابع با ارزش انرژي در ايران است كه مي‌تواند در بازار جهانی با قیمت‌های بالایی به فروش رسيده و سرمايه‌هاي مالي بي‌شماري را براي كشور به همراه داشته باشد. همچنین استفاده داخلی از سوخت‌های فسیلی موجب انتشار آلودگی در محیط زیست شده که اثرات منفی بر روی سلامت انسان‌ها را به همراه داشته و به ساختمان‌ها آسیب می‌رساند و ميزان توليد محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهد. متاسفانه، اینگونه هزینه‌ها می‌بایست توسط كليه افراد جامعه پرداخته شود. به غیر از هزینه‌های اجتماعی یاد شده که یارانه های بخش انرژی ایجاد می‌کنند، اثرات منفی دیگری نظير عدم توسعه بخش تجاری در زمینه انرژی حرارتی خورشیدی و تکنولوژی‌های کارآمد نیز  بر اقتصاد کشور وارد می شود.

شکل 4: هزینه های اجتماعی ناشي از یارانه های ارائه شده برای قیمت انرژی

علي‌رغم وجود مزاياي اقتصادي فراوان براي بودجه كشور، برقراري يك استراتژي حمايتي از اجراي گسترده سيستم‌هاي آبگرمكن خورشيدي مزاياي ديگري را به شرح زير در پي خواهدداشت:‌

- آبگرمکن‌های خورشیدی می‌توانند به طرق مختلف در ایران استفاده شوند و پیش نیازهای تکنولوژیک آنها در کشور موجود است. با فرض اینکه 25 درصد خانوارهای تهرانی اینگونه سیستم‌ها را نصب نمايند، مقدار کل انرژی خورشیدی مصرفی برابر باMWh/yr 1.310.000 خواهد بود که به کاهش گازهای گلخانه‌ای معادل 503.000 تن CO2  در سال بالغ خواهد شد. در ضمن انرژی خورشیدی می‌تواند برای گرمایش هوا نیز در بسیاری از ساختمان‌های مسکونی و اداری بکار گرفته شود.

- افزایش سهم سیستم‌های خورشیدی در بخش انرژی باعث کاهش انتشار مواد آلاینده متعارف (NOx ، SO2 و غیره) مي‌گردد. همچنين کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، هزینه‌های خارجی سیستم انرژی را كاهش خواهد داد.

- تخمین زده می‌شود که ذخایر نفت ایران بالغ بر 130 میلیارد بشکه است و تنها عربستان سعودی ذخایر بيشتري را دارد. اگر این ذخایر به صورتی اقتصادی و کارآمد مورد بهره‌برداری قرار گیرند، عمر کاربری آنها افزایش یافته و درآمد بیشتری برای نسل های آتی باقی خواهد ماند.

- پیش بینی می‌شود که نرخ رشد مصرف نیروی برق در ایران سالانه بین 6 الي 8 درصد برای ده سال آینده خواهد بود. هزینه های مرتبط با ساخت نیروگاه های جدید و توسعه شبکه انتقال برق بسیار هنگفت است. اینگونه هزینه ها با بکار گیری سیستم های آبگرمکن خورشیدی بجای مصرف برق،  می توانند تا حدودی کاهش یابند.

- چنانچه روند مصرف انرژی همانند ده سال گذشته باقی بماند، مصرف انرژی اولیه در ایران به مقدار 1.270 میلیون بشکه نفت خام در سال 2006 خواهد رسید که در مقایسه با 803 میلیون بشکه در سال 1997 افزايش قابل توجهي را نشان مي‌دهد. لذا از آنجايي كه رشد مصرف داخلی نفت مترادف با کاهش صادرات نفت خام می‌باشد، اين امر منجر به کاهش درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز خواهد شد.

- سرمایه‌گذاری  در  سیستم‌های انرژی خورشیدی اشتغال‌زا  است، اما  رشد ايجاد اشتغال می‌تواند با الویت‌گذاری بر روی تولید داخلی تجهیزات تکنیکی رونق بیشتر یابد.

- تسریع حرکت  دولت ایران در مسیر آینده پایدار انرژی، مزاياي فراواني را عاید کشور خواهد نمود. در سطح جهانی ، توانایی رقابت انرژی های تجدید پذیر به مرور طی سالیان و دهه‌های آتی افزایش خواهد یافت. ایجاد سریع تر بستر های مناسب برای استفاده از انرژی خورشیدی در ایران باعث افزايش سرعت در تولید انبوه تاسیسات و افزایش منافع اقتصادی خواهد شد. از یک طرف تفاوت هزینه ها برای یک kWh انرژی از نفت با یک kWh انرژی خورشیدی در آینده افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر تعداد تاسیسات نصب شده و مقدار انرژی صرفه‌جویی شده افزایش خواهد يافت.

- پس از معرفی موفقیت آمیز سیستم های خورشیدی در ایران از طريق رفع موانع موجود، استراتژی صادرات این سیستم ها به کشورهای همسایه امیدوار کننده تر خواهد شد.

د) پیشنهادات

با توجه به مزاياي انرژی حرارتی خورشیدی برای ایران، پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد:

- یارانه های سوخت‌های فسیلی و الکتریسیته می‌بایست به تدریج کاهش یابند تا به قیمت‌های بازار برسند. برای جلوگیری از اثرات اجتماعی منفی قیمت های بالاي انرژی، پرداخت مستقیمی به خانوارهای کم درآمد به عنوان نوعی غرامت انجام گیرد. مدل های مشابه پرداخت غرامت در کشورهای دیگر نظير سوئیس اجرا می شوند. اولین اثر مهم افزایش قیمت انرژی، بالا رفتن هزینه زندگی برای هر خانوار است. برای جلوگیری از واکنش منفی به کاهش یارانه ها، اجرای برنامه‌های موثر آگاه‌سازي عمومی ضروري می‌باشد. اگر خانوارها و کارگران از مکانیزم پرداخت غرامت و هدف کلی اين طرح يعني بهبود دراز مدت نرخ رشد اقتصادی و افزایش درآمدها آگاه باشند، پذيرش این فرآیند توسط آنها بهتر انجام مي‌پذيرد.

- تا زمانی که سوددهی سرمایه‌گذاری در تاسیسات خورشیدی قوام نیافته است، دولت ایران می‌بایست حمایت مالی خود را به سرمایه‌گذارانی براي می‌خواهند تاسیسات حرارتی خورشیدی تولید کنند،  ادامه دهد.

- جدا از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، دولت ایران می‌بایست در توسعه انرژی خورشیدی از طریق ایجاد یک آژانس تخصصی یا شرکت‌های پیمان کار، سرمایه‌گذاری کند. اين مراكز بايد فعالیت خود را بر روی تاسیسات و سیستم‌های آبگرمکن خورشیدی برای ساختمان‌های عمومی متمرکز نمایند، اما می توانند به ساختمان‌های مسکونی نیز توجه داشته باشند.

- اگر شرایط بازار برای انرژی خورشیدی طبق پیشنهادات فوق اجرا گردد، انرژی خورشیدی می‌تواند فرصت‌هاي شغلي در بخش خدمات عمومی را بوجود آورد. مراكز تخصصي مربوطه می‌توانند انرژي تولید شده توسط سيستم‌هاي خورشیدی را به همان قیمت انرژي ایجاد شده توسط آبگرمکن های نفتی، گازی یا برقی ارائه نموده و نگهداری و تعمیرات را نیز تقبل نمایند. مدل تجاری مشابهی می تواند تولید تسهیلات انرژی خورشیدی و فعالیت صنعتگرانی كه كليه خدمات (نصب، نگهداری، اندازه گیری، حسابرسی) را به صورتی اقتصادی ارائه مي‌نمایند، در دست بگیرد.

- توسعه انرژی حرارتی خورشیدی در سراسر ایران نیازمند اطلاع رسانی و آموزش در كليه سطوح است. بجز از انتشار اطلاعات و اطلاع‌رسانی به مشتریان و سرمایه‌گذاران بالقوه، آموزش صنعتگران در زمینه راهبردها نیز می بایست تدوین و اجرا گردد. استفاده از تجارب کشور آلمان در این زمینه می‌تواند سودمند باشد. همچنین می‌تواند بستری برای همکاری متقابل سازمان‌های آلمانی (مانند InWent و GTZ) و دریافت کمک‌های مالی را فراهم آورد.

- به غیر از کاهش مصرف سوخت های فسیلی با بکارگیری انرژی خورشیدی، افزایش بهره‌وري انرژی و افزایش بهره‌وري استفاده از آب نیز حائز اهمیت می‌باشند: با نصب سيستم‌هاي مخصوص صرفه‌جویی در آّب، می‌توان در مصرف آب گرم نیز صرفه‌جویی نمود. همچنین، مصرف برق در تاسیسات خورشیدی را می‌توان با استفاده از پمپ های بسیار کارآمد کاهش داد. افزایش بهره وري انرژی به کاهش هزینه‌های انرژی مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد، حتی اگر افزایش جزئی در قیمت هر kWh برای سرمایه‌گذاری در برنامه‌های مشخص تکنولوژیک نيز در نظر گرفته شود. اجراي این برنامه‌ها لازم بوده و با بهره‌گیری از صرفه‌جویی فراواني كه در مصرف  انرژی حاصل مي‌گردد، اجرا می‌شوند. هزینه‌های صرفه‌جویی شده در بخش انرژی می‌تواند برای شتاب‌دهی بازار به منظور معرفی انرژی‌هاي تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری شوند.

- توسعه همکاری در بخش انرژی خورشیدی با سرمایه گذاران ضمیمه I اعضای پروتکل کیوتو می‌تواند فرصت‌های جدیدی را بوجود آورد. با استفاده از مکانیزم توسعه پاک (CDM) پروتکل کیوتو، سرمایه‌گذاران کشورهای صنعتی می‌توانند گواهینامه‌هایCO2  که برای اجرای پروژه‌های انرژی خورشیدی داده می شوند را بدست آورند. این گواهینامه‌ها می‌توانند ميزان سوددهی پروژه ها را افزایش دهند.

- صرفه‌جویی خالص هزینه ها که با افزايش بکارگیری انرژی حرارتی خورشیدی حاصل مي‌شود، می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در بخش نیروی برق برای تأمين حداقل بخشی از انرژي مورد نياز  20.000 روستای بدون انرژی الکتریكي ایران (حدود یک میلیون خانوار) استفاده شود. با وجود آنكه فرآیند فتوولتائیک از گرانترین روش‌های تولید الکتریسیته محسوب می‌شود، اما برای برق‌رسانی به دهکده‌های کوچک و دور افتاده مقرون به صرفه‌تر از توسعه خطوط شبکه‌هاي انتقال  برق می‌باشد.

- سرمایه‌گذاری خصوصی در تکنولوژی های با عمر دراز- مدت و بازگشت سرمایه میان -مدت نیازمند شرایط مستحکم اقتصادی، اهداف شفاف برای طراحی سیاست های انرژی و اجرای ابزارهای متناسب سیاستگذاری است. حرکت موفقیت آمیز در راستای عرضه پایدار انرژی بدون وجود این پیش نیازها میسر نمی‌باشد.

# Footnotes

1- برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمبودهای ساختاری سیستم انرژی در ایران، لطفا به مقالات متعددی که در این زمینه موجود است مراجعه شود، از جمله: شورای جهانی انرژی/کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران سال  2004: چهارمین کنگره ملی انرژی ، می 2003، کمک‌های کلیدی، تهران، ایران. همچنین اطلاعات بیشتر در مقاله مسرت، محسن، 2004: سیاست انرژی در ایران: معضلات و نقطه نظرهای کنونی برای دستیابی به یک سیاست پایدار انرژی، در ژورنال بین‌المللی علوم و تکنولوژی محیط زیست، جلد اول، شماره 3، صفحات 241 الی 252 ارائه شده است.

# Text boxes

###### Center for Environment and Energy

Research and Studies